## Slide 1: Trabalho 4 - parte 1
Controlador de interrupções
    Circuito que gerencia pedidos de interrupção de acordo com prioridades
    Dá suporte ao mascaramento de pedidos interrupções
R8
intr
PIC
...
irq0
irq1
irqN
Quando uma ou mais entradas de interrupção está ativa, o controlador gera uma interrupção para o processador
O controlador resolve a prioridade das requisisões de interrupção (irq), quando várias estão ativas simultaneamente
Ao interromper o processador, o controlador indica o número da interrupção a ser atendida (barramento de dados)
Possui tipicamente 8 entradas de irqs
Controladores de interrupções podem ser cascateados a fim de suportar mais irqs
data bus

## Slide 2: Trabalho 4 - parte 1
Controlador de interrupções
  Em certos momentos, durante a operação normal do processador pode ser necessário desabilitar todas interrupções ou apenas algumas (e.g. seção crítica)
  Usa-se o termo mascarar quando se deseja desabilitar alguma(s) interrupção(ões) em específico
  O mascaramento das interrupções é controlado por um registrador que contém a máscara de interrupções
    Cada bit do registrador de máscara habilita/desabilita uma irq

## Slide 3: Trabalho 4 - parte 1
Exemplo parcial de controlador de interrupções com 4 IRQs mascaráveis
Cada bit do registrador controla o mascaramento da IRQ correspondente (Leitura/Escrita via SW)
IRQs geradas por periféricos
Gera interrupção para o processador
Identificação da IRQ de maior prioridade
(Leitura via SW)
Habilitam/desabilitam IRQs
Registro das IRQs

## Slide 4: Trabalho 4 - parte 1
Exemplo parcial de controlador de interrupções com 4 IRQs mascaráveis
Mascaramento é um controle sobre interrupções externo ao processador. Ele impede que interrupções cheguem até o processador.
A desabilitação das interrupções é um controle interno ao processador. Ele ignora interrupções que chegam até o processador (mais seguro).

## Slide 5: Trabalho 4 - parte 1
Adicionar um controlador de interrupções (PIC) ao R8_µC
    Os bits Porta_B (15:12) podem ser utilizados como entradas externas de interrupção e devem ser ligadas ao PIC
    Utilizar as entradas de interrupção do PIC de 7:4 (menor prioridade)
    As demais entradas de interrupção do PIC (3:0) devem ser mantidas em 0 (fazer isso no port map em R8_uC.vhd)

## Slide 6: Trabalho 4 - parte 1
Adicionar um controlador de interrupções (PIC) ao R8_µC
    Moodle: InterruptController.vhd
entity InterruptController is
generic (
IRQ_ID_ADDR: std_logic_vector(1 downto 0);-- Irq number address (Read)
MASK_ADDR: std_logic_vector(1 downto 0); -- Mask register address
INT_ACK_ADDR: std_logic_vector(1 downto 0)-- Interrupt ack address (Write)
);
port (
clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
data : inout std_logic_vector (7 downto 0);
address : in std_logic_vector (1 downto 0);
rw : in std_logic; -- rw = 0: Read; rw = 1: Write
ce : in std_logic;
intr : out std_logic; -- To processor
irq : in std_logic_vector (7 downto 0) -- Interrupt request
);
end InterruptController ;
Atenção
barramento bidirecional
Maior prioridade

## Slide 7: Trabalho 4 - parte 1
  Tramento de interrupção vetorizada
    Criar vetor de interrupções (array) e em cada posição armazenar o endereço de um handler
      int interruption_vector[8];
    No boot ou na declaração, inicializar o vetor de interrupções com os endereços dos handlers
      No boot
        interruption_vector[0] = endereço do irq0_handler
        interruption_vector[1] = endereço do irq1_handler
      Na declaração
        interrupt_vector .db #irq0_handler #irq1_handler …

## Slide 8: Trabalho 4 - parte 1
  Tramento de interrupção vetorizada
    Ao ser interrompido, o processador desvia para a ISR
    Após o salvamento de contexto, deve-se ler do PIC o número da interrupção a ser tratada (IRQ_ID_ADDR)
    Este número deve ser usado para indexar o vetor de interrupções e recuperar o endereço do handler associado
      Carregar endereço em um registrador e utilizar a instrução jsr
    O processador então salta para o endereço do handler e executa a rotina
    Após executar o handler e antes de recuperar o contexto, o processador deve notificar o PIC que a interrupção já foi tratada
      Escrever em INT_ACK_ADDR o número da interrupção tratada
    O PIC elimina a necessida de verificar todos os periféricos a fim de indentificar a origem da IRQ (polled interrupt)
      O tempo para descobrir a origem passa a ser constante

## Slide 9: Trabalho 4 - parte 1
  Tramento de interrupção vetorizada
    Estrutura da ISR
InterruptionServiceRoutine:
1. Salvamento de contexto
2. Ler do PIC o número da IRQ
3. Indexar vetor de interrupção e gravar em algum
registrador o endereço do handler
4. jsr reg (chama handler)
5. Notificar PIC sobre a IRQ tratada
6. Recuperação de contexto
7. Retorno (rti)
Hanlder1:
...
rts
...

## Slide 10: Trabalho 4 - parte 1
  Aplicação
    Mesma do trabalho 3 parte 1
      Bubble Sort e recebimento de mensagens

## Slide 11: Trabalho 4 - parte 1
Estrutura do código na memória
Boot (configuração das portas E/S e SP, setar ISRA, setar vetor de interrupções e setar a máscara para habilitar IRQs dos dois CryptoMessages)
Programa principal (BubbleSort)
Addr. 0
Memória
ISR: Vericação do periférico que gerou a interrupção
Handlers

## Slide 12: Trabalho 4 - parte 1
Trabalho 4 - parte 1
  Manter mesmos grupos dos trabalhos anteriores
  Apresentação dia 2/6
  Dia 26/5 estarei em um banca em POA
    Implementar tarefa proposta
  A nota do trabalho dará ENORME ÊNFASE à execução correta da simulação
  A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação

## Slide 13: Tarefa
Adicionar módulo de transmissão serial ao R8_uC
  Na interface do R8_uC deve ser adicionada uma saída serial de 1 bit (tx)
  Módulo de transmissão serial no moodle

## Slide 14: Tarefa
Módulo transmissor serial
  Transmite 8 bits de dados seguindo o padrão RS232
    Start bit (0)
    Data (8 bits)
    Stop bit (1)
clk
rst
data_in
data_av
ready
tx
8
Dado a ser serializado
Indica dado válido em data_in (deve ficar ativo por 1 ciclo de clock)
Indica que o módulo está apto a transmitir (1)
Start bit (0)
Stop bit (1)
Data: 01010110

## Slide 15: Tarefa
Módulo transmissor serial
  O parâmetro RATE_FREQ_BAUD deve ser setado com a razão entre a frequência de operação do módulo em (Hz) e a velocidade de transmissão
  Exemplo: Módulo operando a 50MHz e transmissão de 115200 bps
    RATE_FREQ_BRAU = 50000000/115200
entity UART_TX is
generic(
RATE_FREQ_BAUD : integer
);
port(
clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
...

## Slide 16: Tarefa
Para testar na placa
  Ligar a saída tx do R8_uC no pino N18 do FPGA
  Programar o R8 para enviar códidos ASCII e verificar se eles aparecem no terminal

## Slide 17
Porta A
R8
RAM
R8_uC.vhd
Porta B
intr
irq
4
PIC
TX
tx